Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Samochody dostarczone w ramach realizacji zamówienia publicznego będą samochodami                                   fabrycznie nowymi, wyprodukowanym nie wcześniej niż w roku 2018, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego i europejskiej normy regulującej wymagania dotyczące emisji spalin – minimum EURO 6

Minimalne wymagania  dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia samochodów objętych zamówieniem są następujące:

Część 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typ sedan lub liftback o parametrach określonych poniżej.

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Samochód osobowy, ilość - 1 sztuka |
|  | Silnik benzynowy lub na olej napędowy lub hybrydowy o mocy minimum 200 kW |
|  | Rodzaj nadwozia – sedan lub liftback |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Kolor metalizowany |
|  | Pięć miejsc siedzących |
|  | Napęd 4x4 |
|  | Norma emisji spalin - minimum Euro 6 |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |
|  | Lampy ksenonowe lub bi-ksenonowe lub ledowe |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |
|  | Dwie poduszki powietrzne przednie |
|  | Dwie poduszki powietrzne boczne |
|  | Kurtyny powietrzne |
|  | Poduszka chroniąca kolana kierowcy |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe |
|  | Przednie światła skrętne |
|  | ABS + ASR + ESP |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne |
|  | Elektrycznie składane lusterka boczne |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka boczne |
|  | Podgrzewane lusterka boczne |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |
|  | Fabryczna nawigacja z radiem i Bluetooth |
|  | Kierownica wielofunkcyjna |
|  | Dwa fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |
|  | Komputer pokładowy |
|  | Podłokietnik fotela kierowcy |
|  | Lampki do czytania dla przedziału pasażerskiego |
|  | Środkowy podłokietnik tylnej kanapy |
|  | Kładzione i dzielone oparcie tylnej kanapy |
|  | Komplet kół z oponami letnimi – felgi aluminiowe |
|  | Komplet kół z oponami zimowymi |
| 35. | Czujnik parkowania przód, tył |
| 36. | Pojemność bagażnika min. 550 litrów |
| 37. | Komplet dywaników gumowych |
| 38. | Gwarancja producencka na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne minimum 24 miesiące |
| 39. | Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum 60 miesięcy |
| 40. | Gwarancja powłoki lakierniczej minimum 24 miesiące |

Część 2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym o parametrach określonych poniżej.

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Samochód osobowy, ilość - 1 sztuka |
|  | Typ silnika : hybrydowy |
|  | Maksymalna moc silnika spalinowego i elektrycznego łącznie nie mniej niż 170 KM |
|  | Rodzaj nadwozia – sedan lub suv |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Kolor metalizowany |
|  | Pięć miejsc siedzących |
|  | Napęd 4x4 lub 4x2 |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |
|  | Lampy ksenonowe lub bi-ksenonowe lub ledowe |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |
|  | Dwie poduszki powietrzne przednie |
|  | Dwie poduszki powietrzne boczne |
|  | Kurtyny powietrzne |
|  | Emisja CO2 do 130g /Km |
|  | Norma emisji spalin – minimum Euro 6 |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe |
|  | Komplet kół z oponami letnimi – felgi aluminiowe |
|  | Komplet kół z oponami zimowymi |
|  | ABS EBD BA |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne |
|  | Elektrycznie składane lusterka boczne |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka boczne |
|  | Podgrzewane lusterka boczne |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |
|  | Fabryczna nawigacja z radiem i Bluetooth |
|  | Kierownica wielofunkcyjna |
|  | Dwa fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |
|  | Komputer pokładowy |
|  | Podłokietnik fotela kierowcy |
|  | Lampki do czytania dla przedziału pasażerskiego |
|  | Środkowy podłokietnik tylnej kanapy |
|  | Kładzione i dzielone oparcie tylnej kanapy |
| 35. | Czujnik parkowania tył i przód |
| 36. | Pojemność bagażnika min. 500 litrów |
| 37. | Komplet dywaników gumowych |
| 38. | Gwarancja producencka na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne minimum 24 miesiące |
| 39. | Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum 60 miesięcy |
| 40. | Gwarancja powłoki lakierniczej minimum 24 miesiące |

Część 3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowego z napędem hybrydowym typ kombi o parametrach określonych poniżej.

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Samochód osobowy, ilość - 3 sztuki |
| 2 | Silnik hybrydowy o pojemności minimum 1600 ccm 3 |
| 3 | Rodzaj nadwozia – kombi |
| 4 | Rok produkcji 2018 lub 2019 |
| 5. | Kolor metalizowany |
| 6 | Norma emisji spalin minimum Euro 6 |
| 7. | Emisja CO2 nie więcej niż 100g/Km |
| 8. | Skrzynia biegów automatyczna |
| 9. | Automatyczny włącznik reflektorów |
| 10. | Przednie światła przeciwmgielne |
| 11. | Dwie poduszki powietrzne przednie |
| 12. | Dwie poduszki powietrzne boczne |
| 13. | Kurtyny powietrzne |
| 14. | Poduszka chroniąca kolana kierowcy |
| 15. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| 16. | System stabilizacji toru jazdy |
| 17. | Elektrycznie regulowane lusterka boczne |
| 18. | Podgrzewane lusterka boczne |
| 19. | Klimatyzacja |
| 20. | Fabryczna nawigacja z radiem i Bluetooth |
| 21. | Kierownica wielofunkcyjna |
| 22. | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe |
| 23. | Komplet kół z oponami letnimi – felgi aluminiowe |
| 24. | Komplet kół z oponami zimowymi |
| 25. | Dwa fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe |
| 26. | Centralny zamek sterowany pilotem |
| 27. | Komputer pokładowy |
| 28. | Podłokietnik fotela kierowcy |
| 29. | Asystent nagłego hamowania |
| 30. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |
| 31. | Kładzione i dzielone oparcie tylnej kanapy |
| 32. | Czujnik parkowania tył i przód |
| 33. | Pojemność bagażnika min. 550 litrów |
| 34. | Komplet dywaników gumowych |
| 35. | Gwarancja producencka na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne minimum 24 miesiące |
| 36. | Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum 60 miesięcy |
| 37. | Gwarancja powłoki lakierniczej minimum 24 miesiące |
| 38. | Rozstaw osi minimum 2600 mm |
| 39. | Długość całkowita - maksymalnie 4700 mm |